Согласовано:

Директор ООО «КСБ»

_______________ /Запорожец Г. В./

Утверждено:

Директор МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»

_____________ /Шафран М.Н./

Инструкция

по пользованию пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения

Прибор «С-2000М»  должен находиться всегда во включенном состоянии.

Действия при срабатывании пожарной сигнализации и системы речевого оповещения.

- При срабатывании системы пожарной сигнализации, самостоятельно включается система оповещения, воспроизводящая речевой сигнал от оповещателей установленных в помещениях.  Пульт издает звуковой сигнал. Автоматически сигнал о пожаре передается в дежурную часть  (тел35-22-39, 35-44-77, 39-62-92, 44-06-63). На дисплее пульта «С-2000М» отображается сообщение с номером сработавшего шлейфа.

2 Проверить защищаемое помещение, согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло   срабатывание пожарного извещателя.

В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и.т.д.) произвести отключение  пожарной сигнализации и системы оповещения:

-многократным нажатием кнопки СLR сбросить все тревожные сообщения и отключить звуковой сигнал пульта, до появления индикации времени.

-набрать цифровыми клавишами пароль:12, и нажать клавишу ЕNT

-на дисплее пульта отобразится номер раздела 225, отключить пожарную тревогу нажатием клавиши DISARM. Система речевого оповещения отключается автоматически.

-сообщить в службу пожарной охраны о ложном срабатывании системы пожарной сигнализации.

При обнаружении задымления, горения и.т.д. немедленно сообщить  об этом в пожарную охрану со стационарного телефона по № О1,  с сотового телефона по № 112  (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) И действовать согласно инструкции о действии при пожаре.

- При ложном срабатывании сообщить о неисправности в обслуживающую организацию по тел:35-22-39, 35-44-77, 39-62-92, 44-06-63, сделав соответствующую запись в журнале «Учет отказов и неисправностей систем пожарной автоматики». Устранить причину срабатывания извещателя.

- Для постановки  системы сигнализации на охрану необходимо:

-набрать цифровыми клавишами пароль:12, и нажать клавишу ЕNT

-на дисплее пульта отобразится номер раздела 225, включить систему  пожарной сигнализации нажатием клавиши ARM. Система ставит пожарную сигнализации на охрану.

-многократным нажатием кнопки СLR сбросить информационные сообщения пульта, до появления индикации времени.